Część 2

Respirator transportowy z reduktorem tlenowym w torbie transportowej 2 sztuki

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand. | Tak/nie podać |  |
| 2 | Niezależna płynna regulacja częstości min. 8 – 40 odd/min i objętości oddechowej min 70 – 1500 ml. | Tak/nie podać |  |
| 3 | Wentylacja manualna z ograniczeniem objętości oddechowej. | Tak/nie podać |  |
| 4 | Płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta. | Tak/nie podać |  |
| 5 | Funkcja PEEP/CPAP. | Tak/nie podać |  |
| 6 | zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O | Tak/nie podać |  |
| 7 | Dwa stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: min. 50% / 100% | Tak/nie podać |  |
| 8 | Zintegrowany przepływomierz. | Tak/nie podać |  |
| 9 | Wbudowany manometr, monitorowanie ciśnienia wdechowego i wydechowego. | Tak/nie podać |  |
| 10 | Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI. | Tak/nie podać |  |
| 11 | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia. | Tak/nie podać |  |
| 12 | Zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne. | Tak/nie podać |  |
| 13 | Niskie zużycie gazu zasilającego. | Tak/nie podać |  |
| 14 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego. | Tak/nie podać |  |
| 15 | System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych. | Tak/nie podać |  |
| 16 | Akcesoria do wentylacji noworodków. | Tak/nie podać |  |
| 17 | Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne. | Tak/nie Podać |  |
| 18 | Odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur. | Tak/nie podać |  |
| 19 | W zestawie min.10szt. obwodów jednorazowych | Tak/nie podać |  |
| 20 | Niewielkie wymiary. | Tak/nie podać |  |
| 21 | Niska waga. | Tak/nie podać |  |
| 22 | Uchwyt mocujący w ambulansie. | Tak/nie podać |  |
| 23 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2019 | Tak/nie podać |  |
| REDUKTOR TLENOWY MEDYCZNY |
|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| 1 | Reduktor tlenowy ze skokowym nastawem przepływu tlenu 0-25l/min i szybkozłączem AGA przeznaczony do mocowania na butli tlenowej | Tak/nie podać |  |
| 2 | Wyposażony w filtr chroniący przed zanieczyszczeniami | Tak/nie podać |  |
| 3 | Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego | Tak/nie podać |  |
| 4 | Obrotowy manometr – kąt obrotu 360 stopni | Tak/nie podać |  |
| 5 | Manometr zabezpieczony gumową osłoną | Tak/nie podać |  |
| 6 | Ruchoma końcówka przepływomierza – kąt wychylenia 360 stopni – do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli | Tak/nie podać |  |
| 7 | Pokrętło przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu | Tak/nie podać |  |
| 8 | Nieprzerwany przepływ strumienia gazu, również pomiędzy poszczególnymi pozycjami | Tak/nie podać |  |
| 9 | Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora | Tak/nie podać |  |
| TORBA TRANSPORTOWA RESPIRATORA |
|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| 1 | Wykonana z Cordury lub materiału równoważnego | Tak/nie podać |  |
| 2 | Przystosowana do transportu kompletnego respiratora, butli tlenowej o poj. 2-3 l z reduktorem tlenowym wyposażonym w przepływomierz tlenowy i złączem AGA | Tak/nie podać |  |
| 3 | Wyposażona w dodatkowe miejsce na drobny sprzęt tlenowy | Tak/nie podać |  |
| 4 | Posiada system szybkiego otwarcia torby i dostępu do zestawu- torba zamykana „klapami” na podwójny suwak. Po ich rozpięciu otwierana jest cała góra i boki torby | Tak/nie podać |  |
| 5 | System transportowy torby wyposażony w uchwyt do transportu w ręku, paska na ramię, szelek na plecy oraz dwóch aluminiowych uchwytów służących do zamocowania torby z wyposażeniem na ramie noszy | Tak/nie podać |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Część 3

Defibrylator 1 sztuka

| 1 | Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak |  |
| 3 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V (parametr punktowany) | Tak podać | Ładowarka jednostanowiskowa - 0 pkt. Ładowarka dwustanowiskowa – 10 pkt. |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak, podać |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora w kg max. 12kg | Tak, podać |  |
| 6 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak | Wykonanie auto testu z wydrukiem – 0 Pkt Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych – 10 pkt. |
| 7 | Norma IP min. 43 | Tak |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |
| 10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J | Tak, podać |  |
| 12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | Tak, podać | Do 20 poziomów – 0pkt Powyżej 20 poziomów – 5 pkt |
| 13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak |  |
| 15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | Tak |  |
| 16 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak, opisać |  |
| 17 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |
| 18 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |
| 19 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | Tak |  |
| 20 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 21 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |
| 22 | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |
| 23 | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min | Tak |  |
| 24 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak | Do 7 poziomów wzmocnienia – 0 Pkt Powyżej 7 poziomów wzmocnienia – 10 pkt |
| 25 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak |  |
| 26 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | Tak, podać | Ekran do 8” – 0pkt Powyżej 8” – 5pkt |
| 27 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. | Tak, podać |  |
| 28 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak |  |
| 29 | Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem | Tak, opisać |  |
| 30 | W zestawie dwa komplety kabli EKG 12- odprowadzeniowe. | Tak |  |
| 31 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych. | Tak |  |
| 32 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | Tak |  |
| 33 | Moduł kapnometrii z pomiarem częstości oddechów 0-99/min. W komplecie złączki dla pacjentów zaintubowanych min. 25 sztuk | Tak |  |
| 34 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2019 | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Część 4

Materac ortopedyczny próżniowy dla dorosłych 1 sztuka

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W komplecie pompka dwukierunkowa , torba , dodatkowa podłoga zabezpieczająca przed uszkodzeniem , zestaw naprawczy , poszycie wykonane z tworzywa sztucznego , przystosowane do dezynfekcji , wypełniony granulatem , z zaworem obrotowym | Tak/nie podać |  |
| 2 | 8 uchwytów do przenoszenia , min 4 pasy spinające , wymiary min 200cmx90cm | Tak/nie podać |  |
| 3 | Zgodność z aktualną normą PN EN 1865-1 | Tak/nie podać |  |

Plecak medyczny 2 sztuki

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wielokomorową, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. | Tak/nie podać |  |
| 2 | 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w ręku, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej oraz poziomej | Tak/nie podać |  |
| 3 | System transportu na plecach: - dwie regulowane szelki z elementami odblaskowymi, - pas biodrowy regulowany, - pasek spinający szelki na wysokości klatki piersiowej regulowany | Tak/nie podać |  |
| 4 | Komora na kompletny zestaw intubacyjny zapinana zamkiem posiadająca system pętelek oraz przezroczystych organizerów, pozwalający na segregację pozostałego sprzętu takiego, jak: rurki intubacyjne, rurki Guedela, rurki nosowo-gardłowe, kleszczyki intubacyjne itp. | Tak/nie podać |  |
| 5 | Wbudowany organizer na zestaw do wkłuć, | Tak/nie podać |  |
| 6 | W komorze głównej plecaka wbudowane ampularium mieszczące min. 80 szt. ampułek o różnej pojemności zapinane na zamek | Tak/nie podać |  |
| 7 | Dodatkowe ampularium przenośne na leki narkotyczne/ psychotropowe zapinane na zamek mieszczące max. 10 ampułek o różnej pojemności | Tak/nie podać |  |
| 8 | Dedykowane miejsce na płyny infuzyjne w komorze głównej plecaka | Tak/nie podać |  |
| 9 | W komorze głównej minimum 3 odpinane przezroczyste organizery | Tak/nie podać |  |
| 10 | Kieszeń zewnętrzna plecaka zabezpieczona zamkiem | Tak/nie podać |  |
| 11 | Na ścianach bocznych plecaka 3 kieszenie: - 2 małe zabezpieczone zamkiem, - 1 długa zabezpieczona zamkiem. | Tak/nie podać |  |
| 12 | Wykonany z materiału łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji w kolorze czerwonym, | Tak/nie podać |  |
| 13 | Wymiary max.- wys. 60 cm/ szer. 55cm/ gł. 30 cm | Tak/nie podać |  |

Pulsoksymetr 2 sztuki

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania minimalne: Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0-100%, dokładność +/- 2 cyyfry w zakresie 70-100% Zakres pomiaru częstości pulsu: 18-321 ppm, dokładność +/- 3% +/- 1 cyfra Długość fal pomiarowych:660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) Temperatura pracy: od -20 do +50 st. C Wilgotność powietrza: 10-90% bez kondensacji Zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA Wymiary: 80 x 150 x 20 mm Waga: 280 g (z kompletem baterii) | Tak/nie podać |  |
| 2 | Dwa duże cyfrowe wyświetlacze LED | Tak/nie podać |  |
| 3 | 3- kolorowy wskaźnik perfuzji | Tak/nie podać |  |
| 4 | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | Tak/nie podać |  |
| 5 | Czas pracy na komplecie baterii 100 godzin- max kontrast wyświetlacza, 200 godzin- min kontrast wyświetlacza | Tak/nie podać |  |
| 6 | Alarm w niskim poziomie baterii | Tak/nie podać |  |
| 7 | Alarm dźwiękowy pulsu i saturacji | Tak/nie podać |  |
| 8 | Możliwość współpracy z szeroką gamą czujników | Tak/nie podać |  |
| 9 | Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne | Tak/nie podać |  |
| 10 | Możliwość funkcji automatycznego wyłączania urządzenia po 10 minutach nieaktywności | Tak/nie podać |  |
| 11 | W zestawie dwa czujniki SpO2 dla dorosłych | Tak/nie podać |  |
| 12 | W zestawie komplet czujników wielorazowych dla dzieci i niemowląt z przylepcem jednorazowym min 25szt. | Tak/nie podać |  |
| 13 | Pokrowiec zabezpieczony zamkiem | Tak/nie podać |  |

Zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn 1 sztuka.

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych | Tak/nie podać |  |
| 2 | Umieszczony w walizce lub torbie | Tak/nie podać |  |
| 3 | W skład zestawu wchodzą min 4 pakiety dedykowane do określonych części ciała: palec, dłoń, kończyna górna, kończyna dolna. pakiet zabezpieczający powinien zawierać minimum: stazę typu Martin opaskę do tamowania krwotoków kleszczyki anatomiczne kleszczyki chirurgiczne kleszczyki Pean | Tak/nie podać |  |

Zestaw segregacyjny TRIAGE 1 sztuka.

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw w torbie transportowej wyposażonej w zamek błyskawiczny z możliwością transportu na ramieniu oraz możliwością przypięcia do pasa | Tak/nie podać |  |
| 2 | Minimum dwie kieszenie zewnętrzne torby przystosowane do umieszczenia drobnego wyposażenia- latarki, nożyczek, rękawiczek | Tak/nie podać |  |
| 3 | Torba z odblaskowym napisem TRIAGE | Tak/nie podać |  |
| 4 | Wyposażenie zestawu: - min. 50 kart segregacyjnych wraz z plastikowym etui z gumką. - min. 10 opasek samozatrzaskowych czerwonych - min. 10 opasek samozatrzaskowych żółtych - min. 20 opasek samozatrzaskowych zielonych - min. 10 opasek samozatrzaskowych czarno-białych - długopis do pisania w każdych warunkach - nożyczki ratownicze - min. 5 par rękawiczek ratowniczych nitrylowych - pałeczka chemiczna żółta 12 h. - latarka ręczno-czołowa z kpl. baterii | Tak/nie podać |  |

Zestaw szyn podciśnieniowych 1 sztuka.

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw przeznaczony do unieruchomienia kończyn dolnych/ kończyn górnych | Tak/nie podać |  |
| 2 | W zestawie: - trzy szyny podciśnieniowe w różnych rozmiarach- krótka, średnia, długa, - pompka ręczna do szyn podciśnieniowych, - zestaw naprawczy do szyn, - torba transportowa na komplet unieruchomień. | Tak/nie podać |  |
| 3 | Szyny wykonane z materiału łatwego do utrzymania w czystości z możliwością dezynfekcji w płynach | Tak/nie podać |  |
| 4 | Mocowanie szyny na kończynach przy pomocy zapięć typu „rzep” | Tak/nie podać |  |
| 5 | Waga zestawu w torbie max. 5kg | Tak/nie podać |  |

Worek samorozprężalny dla dorosłych z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem. 2 sztuki

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do wentylacji osób dorosłych | Tak/nie podać |  |
|  | Silikonowy, z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak/nie podać |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa (z możliwością blokady) | Tak/nie podać |  |
|  | Rezerwuar tlenu i przewód tlenowy, | Tak/nie podać |  |
|  | Maska silikonowa nr 5 | Tak/nie podać |  |
|  | Objętość worka rezerwuaru tlenu min. 2000ml | Tak/nie podać |  |

Worek samorozprężalny dla dzieci z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem. 1 sztuka

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do wentylacji dzieci | Tak/nie podać |  |
|  | Silikonowy, z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak/nie podać |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa (z możliwością blokady) | Tak/nie podać |  |
|  | Rezerwuar tlenu i przewód tlenowy, | Tak/nie podać |  |
|  | Maska silikonowa nr 3 | Tak/nie podać |  |
|  | Objętość worka rezerwuaru tlenu min. 2000ml | Tak/nie podać |  |

Worek samorozprężalny dla niemowląt z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem. 1 sztuka

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do wentylacji niemowląt | Tak/nie podać |  |
|  | Silikonowy, z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak/nie podać |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa (z możliwością blokady) | Tak/nie podać |  |
|  | Rezerwuar tlenu i przewód tlenowy, | Tak/nie podać |  |
|  | Maska silikonowa nr 0,1,2 | Tak/nie podać |  |
|  | Objętość worka rezerwuaru tlenu min. 2000ml | Tak/nie podać |  |

Unieruchomienie pediatryczne 1 sztuka.

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw pozwalający na unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat. | Tak/nie podać |  |
| 2 | Wbudowane unieruchomienie głowy | Tak/nie podać |  |
| 3 | System pasów zabezpieczających | Tak/nie podać |  |
| 4 | Wyposażone w min. 4 uchwyty do przenoszenia | Tak/nie podać |  |
| 5 | System umożliwiający mocowanie do noszy karetkowych | Tak/nie podać |  |
| 6 | wykonane z materiału łatwego do utrzymania w czystości z możliwością dezynfekcji w płynach | Tak/nie podać |  |
| 7 | Przenikliwe dla promieni X | Tak/nie podać |  |
| 8 | Torba transportowa | Tak/nie podać |  |
| 9 | Parametry: Długość max. 125 cm Szerokość max. 25 cm Waga: max. 4 kg Obciążenie do 40 kg | Tak/nie podać |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |